Návod na montáž rolovacích garážových vrat a rolovacích mříží

Typ RT/GT

ALUTOR L&B s.r.o. Nádražní 17, 345 62 Staňkov, tel: 379 492 559

Obsah

1. Základní pokyny

1.1.   Bezpečnostní pokyny pro montáž, servis a převzetí do provozu

1.2.   Povinosti provozovatele

2. Popis výrobku

2.1.   Rolovací vrata – nákres

2.2.   Technická data

3. Obecně

3.1.   Použití

3.2.   Montážní pokyny

3.3.   Uvedení do provozu

3.4.   Servisní pokyny

3.5.   Změny na výrobku

3.6.   Ovládání NHK ( Nothandkurbel – nouzové ovládání)

3.7.   Bezpečnostní zařízení

3.8.   Návod k použití protipádové brzdy

4. Montážní návod

4.1.   Obsah balení vrat

4.2.   Příprava práce

4.3.   Příprava montáže

4.4.   Montáž kastlíku

4.5.   Montáž pancíře

4.5.1 Kulatý kastlík s pérovou hřídelí ( nestandardně )

4.6.   Nastavení motoru

4.7.   Zapojení řídicí jednotky ( pouze u impulzní řídicí jednotky )

4.8.   Nastavení koncové vypínací lišty

4.9.   Zakončení montáže

4.10. Montáž NHK

4.11. Obecné upozornění

4.12. Poruchy a jejich odstranění

4.13. Záruka

4.14. Demontáž

Příloha 1:  Prohlášení o shodě

Příloha 2: Další zkušební prohlášení

1. Základní pokyny

Bezpečnostní pokyny

Pozor!  	Tento návod obsahuje důležité informace ke spolehlivému, bezpečnému a účelnému používání vrat. Uschovejte proto tento návod.

Pročtěte si důkladně celý tento návod a dodržujte v něm popsané bezpečnostní pokyny.

Dodržujte zákonem dané a všeobecně platné bezpečnostní předpisy elektricky ovládaných zařízení ( normy ).

1.1. Bezpečnostní pokyny pro montáž, servis a uvedení do provozu

Pozor!   	- veškeré práce na elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaná a proškolená osoba

- před začátkem práce na elektrických zařízeních je nutné odpojit přívod proudu a zajistit proti opětovnému nezáměrnému zapnutí

- neodstraňujte nebo nepřepažujte nikdy pojistky. Nespouštějte zařízení při poškozených pojistkách!

- zabezpečte si pracovní prostor před začátkem montáže nebo servisu proti neoprávněnému vstupu třetí osoby!

- noste při práci ochranné rukavice, boty a ochrannou helmu.

- práce na zařízení provádějte za dodržení bezpečnostního odstupu!

- dodaný kryt je nutné montovat při montážní výšce menší jak 2,50m.

- jestli jsou vrata jediným východem, musí být zaručena možnost ovládání vrat tzv. Nothandkurbel ( NHK – nouzové ovládání pohonu vrat při výpadku elektrické energie).

- servis vrat smí provádět pouze autorizovaná a kvalifikovaná osoba.

1.2. Povinosti uživatele

Pozor!   	- při poruše volejte autorizovanou firmu

- vrata smí ovládat pouze autorizovaná a s ovládáním vrat srozuměná osoba.

- při přimrznutí pancíře nespouštějte pohon vrat.

- u poškozeného pancíře se změní velikost navíjeného balu a tím i konečná výška koncové lišty.

- jsou-li vrata ovládaná impulzní řídicí jednotkou (DIN EN 12453:2000,

tabulka 1), dodržujte při ovládání vrat vizuelní kontakt. Během otevírání nebo zavírání vrat se nesmí nacházet žádné osoby, zvířata nebo jiné věci v oblasti pohybu vratového pancíře.

- u rolovacích vrat s větracími otvory nechte při poškození tyto OKAMŽITĚ vyměnit. Vystavujete se nebezpečí zranění těmito poškozenými lamelami.

- pancíř pravidelně čistěte neutrálním mýdlovým roztokem, tím zabráníte poškrabání pancíře nečistotami.

Pozor!   	Dodržujte a zajistěte provoz zařízení pouze v nepoškozeném stavu a nechávejte dle bezpečnostních předpisů cele zařízení minimálně jednou ročně přezkoušet od kvalifikované firmy.

O provedených přezkoušeních a servisech veďte protokol. Tento protokol se nachází v příloze k tomuto návodu.

2. Popis výrobku

2.1. Rolovací vrata – složení

3. Všeobecně

3.1. Použití

Tyto vrata, vyrobena dle Vašich rozměrů, slouží podle normy DIN EN 12433-1 a DIN EN 12604-1.1 k tomu, aby mohla otvor určený pro procházení osobami uzavírat a hlavním určením je zajistit bezpečný průchod věcím a vozidlům doprovázenými osobami v průmyslových a soukromých prostorách. Naše vrata jsou pouze k tomuto účelu konstruována a při jiném používání (např. zvedání osob nebo věcí) nepřebírá naše firma žádnou záruku za vzniklé škody a případné poranění..

3.2. Montážní pokyny

Montáž vrat smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Dodržujte body 4.2 až 4.10 uvedené v montážním návodu 4. Stavební připravenost otvoru musí být překontrolována před začátkem montáže. Montáž musí být provedena dle normy DIN EN 12635 tak, aby prováděnou montáží nevznikalo žádné nebezpečí poškození zdraví osob nebo okolních věcí.

3.3. Uvedení do provozu

Vrata smí uvézt do provozu pouze kvalifikovaná osoba. Toto uvedení je nutno písemně dokumentovat a všechny změny musí být zaneseny do přiloženého zkušebního protokolu (poslední stránka návodu). Montážní firma vystaví po ukončení montáže předávací protokol a připevní CE-plaketu viditelně na vrata. Těmito úkony potvrzuje dodržení směrnic.

Následující seznam dílů a funkcí, které je nutno při montáži přezkoušet, slouží pouze jako pomoc pro příslušného pracovníka. Tento seznam je možno popř. zkrátit nebo doplnit.

Všeobecně se provádí vizuelní a funkční kontrola, při které se zjišťuje úplnost, stav     	         a účinnost všech dílů a bezpečnostních zařízení.

- Pancíř
1.1  Lamely

1.2  Levá a pravá aretace

1.3  Uchycení pancíře k ocelové hřídeli

1.4  Uchycení a stav konzoly ( lehký běh )

1.5  Vodicí lišty, náběh, PVC vložky

1.6  Ocelová hřídel, ložiska, uchycení hřídele

1.7  Větrné háky, role

2. Pohon 
2.1  Uchycení pohonu a konsol

2.2  Stav elektrického vedení a přípojů

2.3  Stav NHK

3. Řídicí jednotka

3.1  Koncové spínače

3.2  Ochrana motoru	
3.3  Klíčový spínač
3.4  Zařízení k dálkovému ovládání, včetně protipádové brzdy

4. Pojistka proti sevření prstů
4.1  Kontaktní lišta

5. Protipádová brzda
5.1  Uchycení 
5.1.1 Připevnění
5.2  Pérová hřídel ( nestandartní výbava )

6.  Označení

6.1  CE-plaketa

3.4. Servis

Pro zaručení bezporuchové funkčnosti a dlouhé životnosti rolovacích vrat nechávejte všechny mechanické a elektrické komponenty pravidelně kontrolovat servisním technikem. Servis provádějte minimálně 1x ročně. Veškeré díly vrat budou v rámci servisu přezkoušeny na funkčnost a defektní díly budou vyměněny. Smí se používat pouze originální náhradní díly, jinak zaniká nárok na záruku. Náhradní díly si vyžádejte od firmy provádějící servis.

Elektrický pohon má omezenou životnost ( podle výrobce min. 20000 cyklů ) a podléhá pravidelnému servisu. V případě poruchy nechte pohon servisní firmou vyměnit.

Pro uzavření servisní smlouvy se obraťte na vaší montážní firmu.

Vaše servisní firma:

ALUTOR L&B s.r.o.

Nádražní 17

345 62 Staňkov

tel: 379 492 559, fax: 379 482 252

3.5. Změny na vratech

Chcete-li změnit některé díly vrat, kontaktujte pro vyjasnění těchto změn výrobce.

Neschválené změny na vratech jsou důvodem ke ztrátě záruky na vrata.

3.6. Použítí NHK ( doplňková výbava )

Tyč k NHK musí být lehce dostupná. Při výpadku elektrické energie můžete pomocí NHK otevřít / zavřít vrata.

Zavěšte tyč do oka, popř. odemkněte vstup pro tyč a zasuňte tyč do otvoru. Otáčením spouštíte nebo vytahujete pancíř vrat.

Informujte vaší servisní firmu o poruše na vratech !!

3.7. Bezpečnostní zařízení

Minimální zabezpečení naleznete v tabulce 1 normy DIN EN 12453.

Síla je měřena podle normy DIN EN 12445. Hranice normy byly dodrženy.

Protokoly o měření obdržíte na vyžádání u výrobce.

3.8. Návod k použití protipádové brzdy.

Schéma zapojení elektrického motoru na střídavý proud.

1. Montáž

Montáž protipádové brzdy není náročnější než montáž normálního ložiska, což při použití protipádové brzdy odpadá.

Všeobecná pravidla pro montáž:

- Protipádová brzda se montuje vždy na opačné straně než pohon.

- Protipádová brzda musí být tak namontována, aby šipka na brzdě směřovala po směru spouštění pancíře.

- Hřidelové uchycení musí být s hřídelí spojeno, protože při jiném otáčení než podle osy hřídele protipádová brzda okamžitě sepne.

- Řetěz pohonu udržujte v napnutém stavu. Při přeskakování článků protipádová brzda sepne.

- Důležitá je čistota vodicích lišt a i samotného pancíře.

- Při nasunutí protipádové brzdy na hřídel nepoužívejte násilí. Hřídel naolejujte a brzdu zlehka nasuňte..

-----n i k d y ----   nepoužívejte násilí  ! ! !

- Bezpodmínečně dbejte na to, aby moment pohonu nebyl větší než údaj na protipádové brzdě

- Koncový spínač protipádové brzdy musí být elektricky zapojen tak, aby při jeho sepnutí byl odpojen pohon vrat.

2. Pravidla pro přezkoušení protipádové brzdy

Při přezkoušení protipádové brzdy dodržujte:

2.1 Vizuelní přezkoušení

a)	Zkontrolujte, zda jsou všechny 4 šrouby uchycení krytu pevně dotaženy.

b)	Zkontrolujte, zda jsou 2 šrouby úchytu protipádové brzdy pevně dotaženy.

c) 	Zkontrolujte pohledem, zda se nevyskytuje a nerozšiřuje rez.

d)	Přezkoušejte koncový spínač brzdy, zda je připevněn dvěmi šroubami a zda je zaručena funkčnost při sepnutí protipádové brzdy.

- Upínací šroub brzdění je zajištěn pojistnou matkou, která je dotažena předepsanou silou. Navíc je již nastavení matky zalito červenou pečetí. Zkontrolujte, zda je zapečetění neporušeno.

  - Kontrola funkčnosti.

Poslechem kontrolujte při běhu vpřed a vzad, zda je slyšet běh kuliček protipádové brzdy..

  - Servis

Protipádová brzda je z nerezového materiálu a kuličkové ložiska mají vlastní uzavřené mazání, proto není nutný servis.

2.4 Nastavení protipádové brzdy typu RD

Ve špatně nastaveném stavu blokuje protipádová brzda RD v obou směrech. Protipádová brzda vypne tím, že vypne zabudovaný koncový spínač. V tomto případě povolte šroub na straně brzdy a otočte brzdu tak, aby označení „OBEN“ se nacházelo nahoře.

Poté opět šroub dotáhněte a zalejte červeným pečetidlem.

Nastavení:

Protipádová brzda typ       TA 0-RD/Z			   8 Nm

Poté je protipádová brzdy RD opět připravena k použití.

2.5 Obrázek nastavení protipádové brzdy

Typ:		TA 0-RD/Z

4. Návod montáže

Pozor!   	Před začátkem montáže zkontrolujte, zda souhlasí počet dodaných dílů.

Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

4.1. Obsah

Balík 1 - Kastlík, skládající se:

- horní díl

- spodní díl

- bočnice

- navíjecí automatika ( u ocelových bočnic )

- motor

- hřídel, kompletně smontovaná

- protipádová brzda

- vodicí lišty ( do 300 kastlíku, jinak ve zvláštním balení )

- tyč k NHK ( doplňková výbava )

- oko pro NHK

- spojovací materiál

- ovládací prvky ( tlačítko, řídicí jednotka .... )

Balík 2 – pancíř, skládající se:

- pancíř, aretován

- větrací nebo průhledová lamela ( doplňková výbava )

- koncová lišta ( fotobuňky, doplňková výbava )

- pera nebo zavěšovací lišta ( pouze u 125 hřídele )

( pojistka proti zvednutí pancíře, doplňková výbava )

4.2.  Příprava před montáží

- otevřete nejdříve balení s kastlíkem. Postupujte opatrně, abyste zamezili poškození obsahu.

- položte kastlík rovnoměrně na krabici balení

- otevřete balík 2 stejně opatrně jako balík 1

4.3.  Příprava montáže

- začněte s vrtáním vodicích lišt. Použijte vrták o velikosti d=10,5mm. Sražte hrany všech vyvrtaných děr. Počet a odstup vyvrtaných děr se řídí podle výšky vrat a materiálu zdiva. Horní a dolní díru vyvrtejte cca. 25cm od konce vodicích lišt. Všechny díry mezi vyvrtejte v maximálním odstupu 90 cm.

Upozornění: U pravotočivých vrat se musí kartáček ve vodicí liště nacházet na vnější straně, u levotočivých na vnitřní straně ( u stěny ).

- u ocelových bočnic zastrčte přiložené vložky do bočnic.

4.4. Montáž kastlíku

- položte kastlík před otvor tak, aby ho bylo možno nadzvednout přiloženými vodicími lištami.

- nasaďte vodicí lišty na nožky bočnic. U ocelových bočnic dejte pozor, aby nožky zapadly plně do vodicích lišt!

- při pohybu s kastlíkem dbejte na to, aby se z vodicími lištami pohybovalo rovnoměrně a nepoškodili se nožky bočnic.

Pozor!   	Nezkoušejte motor před konečnou montáží !!

- nadzvedněte ve dvou opatrně vrata a umístěte je do požadované pozice. Zvedejte kastlík a ne vodicí lišty. Ty případně dosaďte.

Pozor!   	Nyní nasaďte vodicí lišty. Dávejte pozor aby při zvednutí kastlíku vodicí lišty nevypadly. Nebezpečí poranění padajícím kastlíkem !

- postavte vrata do požadované pozice. Fixujte vodicí lišty příslušnými úchytkami k otvoru. Pomocí vodováhy vyrovnejte horizontálně a vertikálně vrata.

- zkontrolujte aby zadní kryt kastlíku nebyl nerovnostmi zdi vtlačen dovnitř kastlíku!  Možné poškození pancíře při provozu. Při nerovnosti zdiva podložte vodicí lišty.

- po vyrovnání vrat začněte s uchycením vodicích lišt. Používejte pouze hmoždinky  pro příslušný druh zdiva.

Pozor!   	Zkontrolujte druh zdiva, případně vyměňte hmoždinky a šrouby!

- Sundejte nyní kryt kastlíku. Odložte ho opět na krabici balení. Vyvrtejte podle obrázku díry o průměru 10mm skrz kastlík a upevněte ho pomocí hmoždinek a šroubů 		      ( průměr 8 – 10mm ) ke zdi. Nasaďte opět kryt kastlíku.

Jestli se bude zadní díl kastlíku vyhýbat dopředu směrem k pancíři, přišroubujte ho ke zdi.

- upevněte kabely motoru a protipádové brzdy. Popř. je nutné vyvrtat prostupové díry do kastlíku.

- při upevňování kabelu neohýbejte kabel a nepřipevňujte ho k ostrým hranám.

- upevňete kabel příchytkami tak aby se nešoupal o běžící pancíř.

4.5. Montáž pancíře

- vyjměte pancíř z balení. Opět ho pokládejte jen na papírovou krabici.

- obmotejte hřídel hadrem pro zamezení poškození pancíře.

- zvedněte ve dvou pancíř do výšky kastlíku. Popř použijte zvedací zařízení.

- začněte nyní spouštět pancíř přes hřídel do vodicích lišt. Začněte s koncovou lištou. Sundejte hadr z obmotané hřídele.

- na poslední lamele se nacházejí zavěšovací péra ( popř. pojistná péra ). Tyto se přišroubujou s rovnoměrným odstupem do hřídele ( dodržujte předepsaný odstup!).

Pozor!   	VŠECHNY zavěšovací péra je třeba zavěsit, přišroubovat. Odstup a počet per najdete v následující tabulce.

Výška vrat (m) Odstup (cm) P77 / HP SLRT/ M511 T77 2,00 30 42 60 2,50 24 36 48 3,00 24 30 42 3,50 18 24 30 4,00 18 18 30 4,50 12 18 24 5,00 12 18 24

Zvolené odstupy se vztahují pro hřídel o rastru děr 6cm.

Při upevňování na lištu dodržujte odstup nýtů 20cm.

4.5.1. Čtvrtkulatý kastlík s pérovou pružinou ( nestandard )

Prosím pročtěte si přiložené materiály.

4.6. Nastavení motoru

- K dalšímu nastavení si přečtěte pokyny příslušného výrobce.

Při instalaci dodržujte předpisy!

Montáž a instalace elektrického zařízení smí být provedena pouze pověřenou         a kvalifikovanou osobou.

Upozornění k hornímu a dolnímu koncovému vypínání:

- Vypínací bod uzavřených vrat je dosažen tehdy, jestliže jsou lamely plně uzavřeny a pancíř lehce tlačen proti horní části kastlíku ( v žádném případě nepřetáčet hřídel ).

Vypínací bod otevřených vrat zvolte tak, aby koncová lišta ještě seděla ve vodicích lištách. Obsahuje-li pancíř větrací lištu, volte takové nastavení aby koncová lišta ještě vyčnívala z kastlíku.

4.7. Zapojení řízení

Pozor!   	Vždy zapojte vedení elektrické energie přes FI- vypínač. Zásuvku pro vrata umístěte  ve výši ca. 1,2m +/- 0,5m. Spojení zástrčka/zásuvka musí být lehce dostupné.

Berte na vědomí přiloženou dokumentaci k řídicí jednotce. Zvláště body o zapojení a připojení k síti.

Zapojení svorkovnice:

Viz návod k řídící jednotce

4.8. Nastavení vypínací pojistky v koncové liště

- Impulzní jednotka vypínání je již integrovaná. U této elektrické nebo elektronické vypínací jednotky koncové lišty nemusíte nic nastavovat.

4.9. Ukončení montáže

- Proveďte přezkoušení funkčnosti podle přiloženého návodu výrobce řídicí jednotky.

- Vrata několikrát otevřete a zavřete a přitom překontrolujte funkčnost jednotlivých komponentů.

- Jako mazivo používejte pouze silikonové nebo teflonové mazivo!

- Poté připevněte kryt schránky a uzavřete ji.

- Nasaďte krytky šroubů.

4.10. Montáž NHK ( nouzové ovládání )

Po ukončení montáže vrat, ještě než bude schránka uzavřena, se musí šestihran s okem  ( oko předtím ze šestihranu sundat ) zastrčit do protikusu v motoru a přiloženým šroubem upevnit.

Nyní se může kastlík uzavřít.

4.11. Všeobecné upozornění

Pohyblivá okna , dveře a vrata musí být před uvedením do provozu a minimálně jednou ročně pověřenou a prozkoušenou osobou přezkoušena.  (dle zákona)

Přezkoušení mechanického a elektrického vybavení se provádí dle v normách uvedených podle příslušných teplotních a klimatických podmínek. Ve zvláštních podnebních podmínkách, které se liší od našeho středoevropského klimatického podnebí ( jako např. slaná voda, vysoká vlhkost, apod. ) se doporučuje uzavřít zvláštní smlouvu mezi zákazníkem a výrobcem.

4.12. Poruchy a jejich odstranění

Jestliže nefungují Vaše vrata, přezkoušejte nejdříve přívod elektrické energie a obraťte se na odbornou firmu.

4.13. Záruční ustanovení

Prosíme pročěte si také všeobecné provozní podmínky dané výrobcem.

Na veškeré škody a poškození způsobené zákazníkem se nevztahuje záruka.

4.14. Demontáž a recyklace

Při případné demontáži vrat dodržujte platné zákony. V tomto případě se obraťte na odbornou firmu.

# Text boxes

Oba nápisy „OBEN“ musí stát nadsebou.

Viz. Nastavení protipádové brzdy bod 2.4 .

Upínací šroub

Viz. Nastavení protipádové brzdy bod 2.4 .